## Slide 1
Поим за електричен капацитет

## Slide 2
Полнежите се поставуваат само на површината на спорводникот.
Капацитет на споводник
Електричниот капацитет зависи од димензиите и формата на телото.
Не зависи од супстанцијата, агрегатната состојба, од формата и шуплините на внатрешноста.
Се покажало дека различни споводници наелектризирани со еднаков полнеж, имаат различни потенцијали.

## Slide 3
Фарад
Тело на кое треба да се донесе (или одземе) полнеж од еден кулон за да се зголеми (намали) неговиот потенцијал за еден волт, има електричен капацитет еден фарад.
Единица за капацитет

## Slide 4
Во SI единица за 0 е F/m
Потенцијал на површината на наелектризиран сверен спроводник
Капацитет на изолиран спроводник во форма на топка

## Slide 5
Колкав радиус би имал сферен спроводник со капацитет 1F во вакуум.
Ова растојание е 23 пати поголемо од растојанието меѓу месечината и земјата и говори за големината на единицата фарад.
1 F = 10-6 F
1nF= 10-9 F
1pF=10-12 F
Пример задача:

## Slide 6
Кондензатори

## Slide 7
Кондензатор е уред за акумулирање на електричната енергија.
Составен е од два спроводника, поставени близу еден до друг, без да се допираат, а помеѓу нив е поставен некој диелектрик.
Најпознати кондензатори:
Плочест кондензатор
Сферен кондензатор
Цилиндричен кондензатор
Шема на кондензатор
Графички приказ на кондензатори
Што се кондензатори?

## Slide 8
Под електричен капацитет на кондензатори се подразбира физичка величина определена со однсот помеѓу полнежот натрупан на едната од облогите на кондензаторот Q и разликата на потенцијалите меѓу двете облоги V.
Напон на пробив- максималниот напон при кој доаѓа до пробивање на изолаторот и празнење на кондензаторот.
Електричен капацитет на кондензатори

## Slide 9
Во вакуум
Во друга средина
Зависност на јачината на полето од напонот
Капацитет на плочест кондензатор

## Slide 10
Капацитет на цилиндричен кондензатор

## Slide 11
Паралелна врска на кондензтори
Сериска врска на кондензтори
Ако капацитетот треба да се зголеми се користи паралелно врзување на кондензаторите.
Паралелна врска на кондензтори
Се добива капацитет помал од најмалиот капацитет на врзаните кондензатори.
Сериска врска на кондензтори

## Slide 12
Да се определи капацитетот на кондензаторот.
Пример задача:

## Slide 13
Густина на енергија на елекстростатско поле

## Slide 14
Осамен спроводник
Кондензатор
Потенцијална енергија на наелектризирано тело. Енергија на набиен кондензатор.

## Slide 15
Густина на енергија на електростатско поле

## Slide 16
Задачи

## Slide 17
Радиусот на внатрешната сфера на воздушен сферен кондензатор е R1=3cm, а на надворешната R2=7cm. Помеѓу сферите е приложен напон V=2000V. Колава брзина ќе добие електрон при движење во радијален правец од точка на растојание r1=6cm до точка на растојание r2=4cm од центарот?
Задача 1

## Slide 18
Во плочест кондензатор со површина на плочите S и растојание помеѓу нив d е поставена мала плочка со димензии еднакви на димензиите на кондензаторот. Колкав е капацитетот на кондензаторот ако дебелината на новата плочка е многу помала од d а е поставена на растојание l од едната плоча на кондензаторот.
d
l
Задача 2

## Slide 19
Колкав е капацитетот на Cx ако вкупниот капацитет не се менува при отварање на контакот К.
При отворен К
При затворен К
Задача 3

## Slide 20
Четири енакви метални плочки со површина S=200cm^2, се поставени во воздух на растојание d=2mm. Определи го капацитетот, ако тие се поставени како на сликата.
Задача 4

## Slide 21
Плочите на еден кондензатор имаат плоштина S и се поставени хоризонтално на растојание d. Едната плоча е прицврстена за пружина со коефициент на еластичност k. Колку ќе се промени растојанието меѓу плочите ако им донесеме понеж Q, ист по големина, но различен по знак.
Задача 5

## Slide 22
Плочест кондензатор се состои од две кружни плочи со радиус R=20cm. Растојанието меѓу плочите е d1=1cm. Кондензаторот го елекризираме до потенцијална разлика V=1500V. Колква работа треба да извршиме за да ги раздалечиме плочите до растојание d2=3cm?
При раздалечувањето на плочките, се менува потенцијалната енергија, при што полнежот е константен.
Задача 6